## Slide 1
Параметры потребителей электроэнергии
Электротехнические
работы

## Slide 2
Потребитель электрической энергии
Приёмник (потребитель) – это устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии для её использования.
В электротехнике такие устройства называют нагрузкой.

## Slide 3
Потребитель электрической энергии
Источник электрической энергии
Нагрузка
Соединительные провода
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

## Slide 4
Электрическая цепь
Некоторые из потребителей потребляют совсем небольшое количество энергии, если сравнивать с главным потребителем, который выполняет некоторую работу.
Главный потребитель определяет режим работы электрической цепи.

## Slide 5
Электрическая цепь
Источник электроэнергии предоставляет потребителю энергию с определёнными параметрами.
Эти параметры обязательно должны соответствовать параметрам потребителя, иначе потребитель не будет работать и в скором времени выйдет из строя.

## Slide 6
Параметры потребителя электроэнергии
Электрическое сопротивление
При подключении к одному и тому же источнику тока такие проводники будут совершенно по-разному себя вести, по-разному сопротивляться движению зарядов и проводить разной силы ток.
Электрическое сопротивление – это противодействие всей электрической цепи или отдельных её участков прохождению электрического тока.
Сопротивление измеряется в омах (Ом) – в честь немецкого учёного Георга Ома.
Сопротивление электрического проводника тем больше, чем он длиннее, чем меньше его поперечное сечение и чем хуже материал проводит электрический ток.

## Slide 7
Параметры потребителя электроэнергии
Электрическое сопротивление
На принципиальных схемах проводник, обладающий электрическим сопротивлением, принято изображать в виде прямоугольника и обозначать латинской буквой R.
R

## Slide 8
Параметры потребителя электроэнергии
Электрическое сопротивление
Последовательное соединение проводников
Параллельное соединение проводников
1
2
3
1
2
3
При последовательном соединении проводников с разным сопротивлением общее электрическое сопротивление равно сумме их электрических сопротивлений.
При параллельном соединении проводников общее сопротивление всех потребителей уменьшается, а сила тока источника увеличивается.

## Slide 9
Параметры потребителя электроэнергии
Электрическое сопротивление

## Slide 10
Параметры потребителя электроэнергии
Проводимость
Под проводимостью принято понимать величину, которая обратна сопротивлению проводника ().
При параллельном соединении проводников общая проводимость будет равна сумме их проводимостей.
Параллельное соединение проводников
1
2
3

## Slide 11
Параметры потребителя электроэнергии
Напряжение
Под напряжением понимают работу, которую совершает источник электрического тока по перемещению единицы электрического заряда через нагрузку с сопротивлением R.
Обозначается напряжение латинской буквой U и измеряется в вольтах (В)– в честь итальянского физика Алессандро Вольта.
Закон Ома для участка цепи: .
Протекающий через проводник или потребитель ток тем сильнее, чем больше напряжение и чем меньше сопротивление.

## Slide 12
Параметры потребителя электроэнергии
Мощность
Мощностью называют работу, которую совершает источник тока в единицу времени, по перемещению определённого электрического заряда через потребитель.
Мощность измеряется в ваттах (Вт) – в честь английского изобретателя Джеймса Уатта.
Мощность оборудования зависит, как при постоянном токе, так и при переменном токе, от действующих значений напряжения и силы тока.

## Slide 13
Параметры потребителя электроэнергии
Электрическое сопротивление
Проводимость
Напряжение
Мощность

## Slide 14
Проводник в электрической цепи из-за действия электрического тока может нагреваться.
При нагревании проводника из любого металла происходит его окисление, при этом его сопротивление начинает увеличиваться, что впоследствии приводит к плавлению проводника и его разрушению.
Параметры потребителя электроэнергии
Для любого потребителя, для провода или любого другого элемента электрической цепи существует максимально допустимая мощность.

## Slide 15
Параметры потребителя электроэнергии
Зная эти параметры, можно сразу же понять, соответствует ли электроприбор параметрам остальных элементов электрической цепи.

## Slide 16
Параметры потребителя электроэнергии

## Slide 17
Итоги урока
Электрическое сопротивление
Проводимость
Напряжение
Мощность

## Slide 18
Итоги урока